## Slide 1
Теплообменные аппараты
интенсифицированные
ТТАИ
Алексей Аксенов
tech_ttai@mail.ru
+7 (958) 776-44-86
+7 (4012) 20-02-32

## Slide 2
Типоразмерный ряд
Одноходовой аппарат
Сложноходовой аппарат
Двухходовые аппараты:
* По обеим полостям
* По одной полости
Длина: от 0,5 м. до 5 м.
Вес: до 1500 кг.
Корпус Ø: от Ду25 до Ду500
Трубки Ø - 6, 8 мм. δ - 0,2-0,4 мм.

## Slide 3
ТТАИ 3,6 м. Ду250 ≈ 5,0 Гкал/ч.

## Slide 4
Материал : титан, нерж. сталь AISI 316L, AISI-304->:
длительный срок службы
Высокая устойчивость к образованию коррозии, к влажной среде и резким перепадам температуры
Стойкость к агрессивным средам;
Повышенная прочность;
Повышенные механические свойства металла -> ↓ толщины стенки, ↓ общего веса ТТАИ.
Ввиду малого веса и габаритов не требуется установка опор под аппарат -> возможность располагать аппарат в любом пространственном положении(на стене, под потолком и т.д.)
Корпус

## Slide 5
Винтообразный профиль ->:
Повышенная турбулизация потока ->:
  ↑ коэф. теплопередачи;
  Предотвращение образования накипи(эффект самоочистки)
↓ длина аппарата - >
↓ гидравлическое сопротивление.
Трубный пучок
Плотный трубный пучок типа ТВЭЛа ->:
↓ диаметр аппарата ↑ коэф. теплопередачи;
Типоразмеры теплопередающих трубок:
Ø - 6, 8 мм. δ - 0,2-0,4 мм.
Материал трубных решеток:
Композитный до 150 °С;
Нерж. сталь до 300 °С;
Дистанцирующие перегородки ->:
Равномерное распределение теплоносителя по
межтрубной полости -> ↑ коэф. теплопередачи;
Плавающие трубные решетки->:
компенсация температурных расширений трубного пучка;
Возможность разборки аппарата;

## Slide 6
Соединения ТТАИ
Разъемное болтовое соединение с патрубком под приварку
(ГОСТ 33259—2015)
Тип 02 Фланец стальной плоский свободный на приварном кольце
(Ст 20)
(ГОСТ 33259—2015)
Тип 01 Фланцы стальные плоские приварные
(нерж. сталь)
(Ду60-Ду150) – по запросу
(Ду200 – Ду500) – по умолчанию
Разъемное соединение резьбовое
(Ду65-Ду150) – по умолчанию
(Ду25-Ду65)

## Slide 7
Уплотнительные элементы
Уплотнительные элементы аппаратов ТТАИ – кольца из технической резины (до 150 °С), из силикона (до 300 °С).
Кольца располагаются между трубной решеткой трубного пучка и торцами крышки и корпуса аппарата (2шт.), также кольца располагаются в местах соединения патрубков аппарата с трубопроводами системы в случае разъемного болтового бесфланцевого соединения (по 1шт. в месте соединения)
Преимущества:
Простота в изготовлении.
Возможность самостоятельно вырезать кольцо.
Меньшее количество по сравнению с пластинчатым
Низкая цена.

## Slide 8
Преимущества ТТАИ

## Slide 9
1. Экономия производственных площадей.
Ввиду малого веса и габаритов аппараты ТТАИ зачастую не требуют опор для установки и, кроме того, могут размещаться не только горизонтально, но и вертикально или под углом к горизонту, что позволяет экономить производственные площади.
* На данном слайде видно, что аппарат ТТАИ(установлен вертикально около стены) требует в 3 раза меньше площади обслуживания.

## Slide 10
Расчетные параметры:
нагреваемая: расход 3,3 м3/ч, 15 оС -> 25 оС
греющая: расход 20 м3/ч, 42 оС -> 40,5 оС
 | «Теплообмен» Севастополь | «ЦЭЭВТ» Н. Новгород
Марка аппарата | ТТАИ 2-65/650 | ВВПИ 250.22.10
Масса, кг | 4 | 32
Габариты, мм | Ø 65, L 740 | Ø 150, L 1250
Сопротивление: |  | 
-по нагреваемой | 0,03 | 0,023
-по греющей | 0,19 | 0,31
Расчетные параметры:
нагреваемая: расход 4,6 м3/ч, 5 оС -> 62 оС
греющая: расход 8,7 м3/ч, 70 оС -> 40 оС
 | «Теплообмен» Севастополь | «Ридан» Н.Новгород
Марка аппарата | ТТАИ 80/3500 | HH #14A
Масса, кг | 15 | 155
Габариты, мм | Ø 80, L 3600 | 300х950х520
Сопротивление: |  | 
-по нагреваемой | 0,055 | 0,053
-по греющей | 0,26 | 0,18
Расчетные параметры:
нагреваемая: расход 1,8 м3/ч, 5 оС -> 65 оС
греющая: расход 4,4 м3/ч, 95 оС -> 70 оС
 | «Теплообмен» Севастополь | «Danfoss» Дания
Марка аппарата | ТТАИ 50/1200 | XGC-C008-L-5- PI-18D-0
Масса, кг | 3 | 42
Габариты, мм | Ø 50, L 1200 | не указаны
Сопротивление: -по нагреваемой -по греющей | 0,03 0,25 | 0,056 0,18
Расчетные параметры:
нагреваемая: расход 3,1 м3/ч, 5 оС -> 55 оС
греющая: расход 5,24 м3/ч, 70 оС -> 40 оС
 | «Теплообмен» Севастополь | «ОПЕКС» (из Шведских комплектующих)
Марка аппарата | ТТАИ 65/2600 | PTA(GL)-8-P- 180-28-1,95-1K
Масса, кг | 6,8 | 44
Габариты, мм | Ø 50, L 1200 | не указаны
Сопротивление: -по нагреваемой | 0,07 | 0,1
2. Меньший вес.

## Slide 11
Западноевропейский пластинчатый теплообменник,
подобранный по
программе TACIS (1), и заменивший его
аппарат ТТАИ (2) установленный на стене
Два аппарата ТТАИ диаметром 65мм и длиной 1800мм взамен шести
аппаратов диаметром 150мм и длиной 4000мм
1
2
2

## Slide 12
3. Размещение ТТАИ без опор.

## Slide 13
Одесса, ЖК «Чудо-город»
Ялта, гост. «Ореанда»
Магнитогорск, ИТП жилых домов
4. Возможность размещения аппаратов в затесненных помещениях.
Под кровлей мансарды
Под потолком
На стене

## Slide 14
5. Невосприимчивость ТТАИ к разнице давлений между средами. по сравнению с
пластинчатым аппаратом.
При разнице давления в полостях более 1 кгс/см2 потери напора в полости с меньшим давлением резко возрастают. При разнице давления в 2-3 кгс/см2 снижается теплосъем до 0,7-0,8 от начального.
«Пластинчатые теплообменники – дело тонкое», Ж. «Новости теплоснабжения» №3,2005г. О.В. Жаднов, заместитель главного инженера , ООО «Нижегородтеплогаз»

## Slide 15
Высокая скорость теплоносителя в теплообменных аппаратах ТТАИ.
Нет застойных зон.
Предотвращение образования накипи за счет срыва пограничного слоя - > отсутствие околостенного кипения.
ТТАИ после сезонной работы на жесткой воде
6. Эффект самоочистки.

## Slide 16
7. Планшетные теплопункты.
Аппараты ТТАИ позволяют
размещать оборудование возле стены, тем самым экономится пространство в помещении, упрощается обслуживание.

## Slide 17
Преимущества ТТАИ
1. Индивидуальный подбор под поставленную задачу. Разнообразные рабочие среды, в т.ч.
2. Разнообразные рабочие среды, в т. ч. вода, пар, конденсат, водные растворы гликолей, масла, мазут и другие технологические жидкости.
3. Экономия производственных площадей.
4. Меньший вес. Простота транспортировки. Возможность размещения ТТАИ без опор.
5. Возможность размещения аппаратов в затесненных помещениях.
6. Невосприимчивость к разнице давлений между греющим и нагреваемым контуром.
7. Эффект самоочистки.
8. Возможность создавать «планшетные» тепловые пункты.
9. Меньшая стоимость на стадии приобретения и меньшие затраты на эксплуатацию.
10. Простота технического обслуживания, легкое извлечение трубного пучка из корпуса.

## Slide 18
↓Примеры↓

## Slide 19
Аппараты ТТАИ применяются для охлаждения содового раствора (г.Степногорск)
Аппараты ТТАИ используются для подогрева диз.топлива (г.Новосибирск)

## Slide 20
Приготовление "ледяной" воды на молокозаводе с использованием аппаратов ТТАИ (г.Москва)
Аппараты ТТАИ в системе подогрева воды плавательного бассейна отеля "Mriya Resort&SPA" (г.Ялта)

## Slide 21
Охлаждение масла дизель-генератора с помощью аппарата ТТАИ (г.Гомель)
Аппарат ТТАИ в системе подогрева воды плавательного бассейна отеля "Marriott" (г.Сочи)

## Slide 22
Аппараты ТТАИ в рамно-прессовом цехе ПАО "КамАЗ" (г.Набережные Челны)
Аппараты ТТАИ применяются для утилизации тепла на ПАО "КамАЗ" (г.Набережные Челны)

## Slide 23
Аппарат ТТАИ, установленный под потолком в особо затесненном помещении (г. Магнитогорск)
Аппараты ТТАИ в цеху ОАО "Гомсельмаш" (г.Гомель)

## Slide 24
Аппараты ТТАИ, установленные в цеху головного винодельческого завода (г. Севастополь)
Планшетный ИТП на базе аппаратов ТТАИ (г. Воронеж)

## Slide 25
ИТП на базе аппаратов ТТАИ (г. Киев)
Теплообменные аппараты ТТАИ, установленные без собственных опор на ТЭЦ АО "АвтоВАЗ" (г.Тольятти)
ЦТП на базе аппаратов ТТАИ (г. Гомель)

## Slide 26
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Алексей Аксенов
tech_ttai@mail.ru
+7 (958) 776-44-86
+7 (4012) 20-02-32